# JAZZI POOL

# SPA

руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Общая информация

- Необходимые меры предосторожности.

- Требования и рекомендации по размещению бассейна СПА

- Сантехническое подключение

- Электрическое подключение

- Запуск бассейна СПА

- Управление бассейном СПА

- Уход за бассейном СПА

- Уход за водой в бассейне

- Извлечение, установка и очистка фильтров.

- Смена воды в бассейне СПА

- Очистка поверхностей

- Подготовка бассейна СПА к зиме.

- Возможные неисправности и их устранение. Индикация ошибок.

- Гарантийные обязательства. Сертификат.

# 1.                                                   Уважаемый покупатель.

Вы приобрели гидромассажный СПА бассейн фирмы JAZZI Pool & Spa Products Co., Ltd., реализующей принцип "европейское качество по китайской цене". Чтобы по достоинству оценить это качество, ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящей инструкцией и постарайтесь строго выполнять её.

При правильном уходе бассейн СПА подарит Вам годы наслаждения гидротерапией для Вашей семьи и друзей.

Пожалуйста, не забудьте, что подключение бассейна СПА должно осуществляться только специалистом нашего сервис-центра или квалифицированным электриком, получившим весь перечень инструкций в нашем сервис-центре!

В данном руководстве изложены основные меры предосторожности, инструкции по подключению, инструкции по эксплуатации, информация по обслуживанию. Если при ознакомлении с данной инструкцией у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервис-центром. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

# 2.   Необходимые меры предосторожности

ВАЖНО !

- Не разрешайте детям пользоваться СП А без присмотра взрослых!

- При повреждении подводящего электрокабеля, во избежание удара током, следует немедленно отключить бассейн от электросети!

- Не размешайте никакие внештатные электроприборы (свет, телефон, радио, телевизор) на расстоянии, менее 1,5 м от СПА.

- Свободную одежду и свисающие ювелирные украшения необходимо держать в отдалении от вращающихся насадок или других движущихся элементов.

- Помните, что влажные поверхности могут быть очень скользкими, что может привести к падению при входе или выходе из бассейна.

- Температура воды в СПА никогда не должна превышать 40°С. Температура воды до 40°С признана неопасной для здорового взрослого человека. Для длительных процедур, превышающих 10-15 минут, и для детей рекомендуется более низкая температура: 36 - 37°С

- Беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед приемом СПА.

- Употребление наркотических и/или лекарственных препаратов, а также алкоголя исключает возможность использования СПА, так как может спровоцировать потерю сознания. Допускается по назначению врача использовать некоторые лечебные препараты.

- Люди, страдающие ожирением или различными заболеваниями сердца, повышенным или пониженным давлением, проблемами с кровообращением или диабетом должны предварительно проконсультироваться с врачом.

- Люди, регулярно принимающие какие-либо лекарственные препараты, должны предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, так как некоторые препараты могут давать реакцию в виде сонливости, влиять на сердцебиение, артериальное давление, кровообращение при совмещении с процедурами в СПА.

- В санитарно-гигиенических целях лица с инфекционными заболеваниями не допускаются к приему гидромассажа в бассейне СПА.

# 3.   Требования и рекомендации по размещению бассейна СПА

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанным на нагрузку от 500 до 800 кг на квадратный метр, в зависимости от модели. Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения и дренажный слив в непосредственной близости от СПА. Независимо от выбранного варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к оборудованию в соответствии с чертежами расположения оборудования выбранной модели. Необходимо обеспечить минимальное свободное расстояние вокруг корпуса СПА бассейна 1.0 м. (один метр)

Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через предусмотренное для этого отверстие в нижней части борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра.

Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания Он необходим для предотвращения замерзания волы в СПА ( в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт, связанный с замерзанием воды » СПА, также не распространяются. Предотвратить замерзание воды    можно также своевременным сливом воды из СПА и систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна. В случае длительного отсутствия эксплуатации СПА находящегося на улице в зимний период, консервация СПА производится уполномоченным представителем Дилера.

Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на борту вентиль. Качество воды для наполнения бассейна должно соответствовать требованиям СанПиН «Питьевая вода». Слив бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся вентилем с заглушкой или обратным клапаном Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды. Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды!

ВНИМАНИЕ! Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше. Любые неисправности в СПА. причиной которых стало несоблюдение условий Раздела 3, не попадают под действие гарантийных обязательств.

# 4. Сантехническое подключение.

Вода в бассейн может заливаться через патрубок Water outlet или через верх с помощью шланга.

В нижней части поддона есть два патрубка

# Drainage - слив

Water outlet - налив/перелив со скиммера

Слив воды из бассейна может осуществляться самотеком через дренажный патрубок (см. рис.). Этот процесс можно ускорить с помощью «погружного» (перекачивающего) насоса. Следует иметь в виду, что бассейн не имеет сливного насоса, и поэтому уровень канализации должен находиться ниже уровня бассейна.

# 5.   Электрическое подключение

Для СПА бассейнов Jazzi Pool возможны 3 схемы электрического подключения, в зависимости от возможностей и желания заказчика:

- Одинарная однофазная линия с номинальным током 32А, 220В (кроме серии 339*)

- Две однофазных линии с номинальным током 16А, 220В каждая (кроме серии 339*)

- Трехфазная линия 20А, 380В

СПА серии 339 (А, В, С, D) требуют дополнительную мощность.. Параметры электропотребления смотрите в технических картах этих моделей..

В случае однофазного подключения используются 3-х жильный провод (фаза, нейтраль, земля)

В случае трехфазного подключения используются 5-х жильный провод (фаза 1, фаза 2, фаза 3, нейтраль, земля)

Способ подключения электрического кабеля к блоку управления и конфигурация перемычек в блоке указаны в специальной электромонтажной инструкции.

Подключение осуществляется через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 35...40 А и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 35...40 А и током отключения I равном 30мА при помощи трех медных проводов сечением не менее 6 кв. мм. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. Последний упростит схему подключения и позволит включить эл. питание бассейна одной клавишей.

Электрический кабель подводится к бассейну через предусмотренное для этого отверстие в поддоне корпуса.

Пониженное и/или нестабильное напряжение в электрической сети может повлечь за собой вход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства производителя. В случае использования СПА в загородном коттедже, где питающее напряжение хронически нестабильно, рекомендуем установить мощный стабилизатор для обеспечения бесперебойной работы СПА и другого дорогостоящего электрооборудования, размещенного в коттедже.

В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания .Он необходим для предотвращения замерзания воды в СПА ( в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время.

# 6.   Запуск бассейна СПА

# 6.1. Заполнение водой

Не заполняйте СПА горячей водой (>40'С). Горячая вода может повредить поверхность и коммуникации СПА.

# Вариант А

- Откройте крышку отсека фильтров и извлеките фильтры (см. раздел 8.2)

- Поместите шланг в скиммер (начало контура циркуляции)

- Наполняйте СПА через контур циркуляции, пока вода не поднимется на 15-20 см.

Это необходимо для того, чтобы удалить воздух из циркуляционного насоса и избежать возникновения воздушной пробки.

- Наполните СПА до нижней границы подголовников. Не заливайте больше, чем указано !

-	Осмотрите СПА на предмет протечек. Герметичность некоторых резьбовых соединений может быть ослаблена во время транспортировки.

-	Установите обратно фильтры и закрыть фильтрационной крышкой скиммерный отсек.

# Вариант В

-	Можно заполнить СПА через нижний патрубок Water outlet при стационарном подключении к канализации.

# 6.2. Включение СПА

Включите Автомат, питающий СПА.

При включении питания система управления переходит в режим короткого самотестирования: на экране панели управления должны последовательно смениться числа 100, 67, 38, потом 24 и 91, указывающие на версию программного обеспечения.

Затем СПА переходит в режим "заливки" (Рг). Проверьте, циркулирует ли вода. Режим "заливки" продолжается не более 5 мин. После его завершения, СПА запустится в стандартном режиме (Standard).

Стартовая обработка воды осуществляется согласно разделу 8.1.

После стартовой обработки воды оставьте СПА открытым в течение 30 мин Затем можно закрыть крышкой. В дальнейшем, использование крышки поможет сохранять тепло и защищать поверхность СПА.

ВНИМАНИЕ! Поверхность чаши СПА может быть повреждена при длительном  воздействии прямых солнечных лучей. Такого рода повреждения не покрываются гарантией. Всегда накрывайте Ваш бассейн крышкой, когда он не используется, особенно когда он не залит водой.

# 7.   Управление бассейном СПА

# Общий вид панели управления

# Установка времени суток

При включении СПА на экране дисплея появится сообщение "SET TIME". Нажмите кнопки "Time" затем "Mode/Prog" и "Warm"("Cool"). Время начнет изменяться с шагом увеличения/уменьшения в одну минуту. Нажмите кнопки "Warm"("Cool") для остановки процесса изменения времени. Для подтверждения настроек нажмите кнопку "Time".

# Контроль температуры

На экране постоянно отображается последнее значение температуры воды Отображаемая температура воды считается текущей только в случае, если насос проработал в течение как минимум двух минут.

Для отображения заданной температуры нажмите один раз кнопку "Warm" или "Cool".  Для изменения заданной температуры нажмите еще раз на эту кнопку, прежде чем дисплей перестанет мерцать. Через 3 секунды дисплей прекратит мерцание и начнет показывать текущую температуру воды.

Jets 1, Jets 2/3     Гидромассажные насосы 1, 2, 3

Нажмите кнопку "Jets 1"  и/или "Jets 2/3" для включения насосов системы гидромассажа соответствующих гидромассажных контуров. Если Ваш СПА оборудован тремя г/ м насосами, то включение третьего насоса достигается повторным нажатием кнопки "Jets 2/3".  Гидромассаж автоматически отключается после 15 минут работы.

# Компрессор

# Для включения аэромассажа нажмите кнопку "Blower". Для отключения нажмите еще раз.

# Режим/Программирование

# Освещение

Нажмите кнопку "light" для включения/отключения подсветки в СПА. Отключается после 4 часов работы.

# Блокировка панели

Нажмите кнопки "Time", "Blower" и "Warm" в течение 3 секунд. Панель заблокирована. Для разблокирования нажмите кнопки "Time", "Blower" и "Cool" в течение 2 секунд.

# Блокировка наст роек температуры

Нажмите "Warm", "Time", "Blower" и "Warm" в течение 3 секунд. Кнопки управления температурой теперь отключены. Для разблокирования нажмите "Time", "Blower" и "Cool" в течение 2 секунд.

Примечание: На некоторых системах вместо"Blower" в последовательности блокировки / разблокировки используется "Jets 1".

# 8.   Уход за бассейном СПА

Правильный и регулярный уход за Вашим бассейном позволит надолго сохранить его привлекательный внешний вид и работоспособность.

# 8.1.   Уход за водой в бассейне

При процедуре гидромассажа одним из важнейших условий является качественная вода. Конечно, из Вашего водопровода, скорее всего, течет вода, вполне пригодная для душа, ванны и даже питья. Однако в случае с бассейном СПА значение имеет не просто чистота воды, но и наличие в ней определенного баланса химических компонентов. Почему это важно?

- При принятии процедуры гидромассажа, вода достаточно сильно воздействует на Вашу кожу. Если при этом она недостаточно хорошо очищена от некоторых примесей, то это может стать причиной различных раздражений, сухости, шелушения.

- Вторая причина - это вред, который может нанести такая вода оборудованию и внешнему виду бассейна. Поэтому желательно осуществлять хотя бы самую простую программу по обработке воды. Эти инструкции Вы можете получить у специалиста нашей сервисной службы, который будет подключать Ваш бассейн.

При небольшой нагрузке на СПА и приемлемом качестве воды, озонатор, встроенный в бассейн и система фильтрации справляются с очисткой и дезинфекцией воды, и необходимо только поддерживать в норме уровень pH. В данном случае производители рекомендуют регулярную (1 раз в 3 месяца) менять фильтры (см. 8.2) и производить смену воды в бассейне (см. 8.3).

Поддержание баланса химических компонентов в воде СПА позволит Вам не беспокоиться о качестве воды и продлит срок службы оборудования. Для этого необходимо регулярно тестировать воду и добавлять необходимые препараты в зависимости от показаний тестера. Препараты и подробные инструкции на них Вы можете приобрести в офисе нашей компании.

# 8.1.1. Химический баланс воды

-	Одним из важнейших аспектов поддержания качества воды в бассейне является

регулирование уровня рН. Этот параметр характеризует кислотность или щелочность

воды. рН измеряется от 0 (очень кислая среда) до 14 (очень щелочная среда) Влияет на эффективность работы средств обеззараживания. Рекомендуемые пределы 7.0 - 7.4

# 8.1.2. Обеззараживание

При наполнении/смене воды в СПА необходимо провести шоковую обработку с помощью средства "Шоковое обеззараживание*' (FLASH DESINFECTION chlore sans stabilisant). Наибольшее признание получили средства на основе хлора и средства на основе брома. В качестве рекомендуемых здесь рассмотрены хлорсодержащие препараты.

График обработки воды коротко можно описать следующей таблицей:

# План обработки

| Что делать? | Регуляция уровня рН | Регулярное обеззараживание | Шоковая обработка | Обработка против водорослей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зачем? | Для оптимальной работы средств обеззараживания | Для дезинфекции воды | Для устранения неприятных запахов, для уничтожения устойчивых бактерий | Для уничтожения окрашивающих воду водорослей |
| Чем? | рН MOINS poudre (рH минус) рН PLUS poudre (рН плюс) | Препараты на основе хлора или брома. | FLASH DISINFECTION chlore sans stabilisant ШОКОВОЕ ОБЕЗЗАРАЖИ- ВАНИЕ | EAU ECLATANTE3 en I КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 |
| Когда? | По результатам тестирования. (тестовые полоски) | По результатам тестирования, (тестовые полоски) | При наполнении/ смене воды. По необходимости | Каждую неделю. |

СПА напрямую связана с частотой пользования им. Для семейного пользования мы рекомендуем полностью сливать воду каждые два месяца, но не реже одного раза в четыре месяца. Перед каждым сливом крайне рекомендуется провести ударную обработку воды хлором с помощью hth spa Flash desinfection.

| Аномалии | Причины и меры |
| --- | --- |
| Белесая или мутная вода | - Неправильный уровень рН: Установить уровень рН в пределах от 7.0 до 7.4 Провести шоковую обработку. - Содержание хлора недостаточно: Провести шоковую обработку. Отфильтровать. - Недостаточная фильтрация: Увеличить нремя фильтрации. - Сверхстабилизация; Проверьте уровень стабилизатора (циануровой кислоты) в воде. При концентрации свыше 75 мг/л необходимо заменить 1/3 объема воды СПА свежей водой. |
| Прозрачная зеленая вода | - Oбразование водорослей: Провести шоковую обработку, промыть фильтры, использовать альгицид (крист.вода 3 в 1) - Сверхстабилизация: Проверьте уровень стабилизатора (циануровой кислоты) в воде. При концентрации свыше 100 мг/л необходимо заменить 1/3 объема воды СПА свежей водой. Используйте нестабилизированный хлор. |
| Известковые отложения | - Неправильный уровень рН: Установить уровень рН в пределах от 7.0 до 7.4. - Повышенная жесткость воды: Добавить средство от известковых отложений. |
| Красноватая/ коричневая / черная вода | - Присутствие железа или марганца: Отрегулировать рН (7.0-7.4). провести шоковое хлорирование, увеличить фильтрацию. Добавить препарат "Кристальная вода 3 в 1" |
| Запах хлора Раздражение глаз и кожи | - В наличии хлорамины: Провести шоковое хлорирование или произвести смену воды - Неправильный уровень рН: Установить уровень рН в пределах от 7.0 до 7.4. |
| Уровень рH слишком высок | - Слишком низкая кислотность воды: Добавить препарат pH минус |
| Уровень рН слишком низок | - Слишком высокая кислотность: Добавить препарат pH плюс |
| В СПА отключается нагреватель, слабая фильтрация. | - Засорились фильтры: Промыть фильтры, при необходимости заменить. |

8.2.    Извлечение, установка и очистка фильтров.

Раз в месяц (при сильной нагрузке 2 раза в месяц) необходимо вынимать и промывать фильтры. Ниже приведено пошаговое объяснение, которое поможет Вам произвести эту операцию.

Картриджные фильтры

размещены в скиммерном отсеке на

борту СПА. Откройте крышку, под ней расположена решетка грубой фильтрации.

После извлечения решетки будут доступны посадочные гнезда для фильтров.

Вставьте фильтр резьбой в гнездо.

Для установки фильтра вкрутите его в гнездо по часовой стрелке.

Для извлечения выкрутите против часовой стрелки.

Вид установленных фильтров

ВНИМАНИЕ!  Всегда отключайте электропитание, перед тем как извлекать фильтры. Никогда не включайте СПА без фильтров. Это может навредить людям и оборудованию. На данные повреждения гарантия не распространяется.

8.3.   Смена воды в бассейне СПА

Необходимо менять воду в Вашем СПА каждые 2-4 месяца. Чем больше нагрузка, тем чаще. Для этого следуйте инструкции, приведенной ниже:

- Отключите электропитание СПА.

- Отверните заглушку на сливном вентиле {см раздел 4}.

- Подсоедините шланг к сливному отверстию.

- Откройте сливной клапан.

- После слива перекройте сливной клапан.

- Извлеките шланг.

- Осторожно закрутите заглушку сливного вентиля, не прилагая большого усилия. После обработки внутренней поверхности СПА можно заново заполнить СПА водой.

8.4.    Очистка поверхностей

-	Очистка внутренней поверхности СПА

Для того, чтобы сохранить поверхность чаши СПА в хорошем состоянии, необходимо мыть ее при каждой смене воды. Не используйте для мытья чистящие порошки и сильные химикаты. При покупке препаратов для Вашего бассейна Вы также можете заказать у Вашего продавца специальный препарат для очистки поверхности. Тщательно сотрите остатки моющего средства с поверхности перед заливом воды.

-	Уход за подголовниками

При необходимости снимайте и промывайте подголовники. Используйте только мягкие моющие средства и тряпку из мягкой ткани.

-	Уход за пластиковым корпусом

Корпус Вашего бассейна изготовлен из пластика, поэтому уход за ним будет незначительным. Вам просто нужно будет по мере необходимости смывать загрязнения, используя тряпку и какое-либо мягкое моющее средство. Регулярный уход за корпусом бассейна СПА продлит срок его службы.

8.5.    Подготовка СПА к зиме.

Основным пунктом подготовки СПА бассейна для эксплуатации в зимних условиях является обеспечение бесперебойного электроснабжения комплекса.

Теплозащитная крыша и покрытая специальной пеной чаша позволяют сохранить приемлемый уровень теплоизоляции воды в бассейне. Для предотвращения замерзания воды в системе гидромассажа необходимо периодическое включение этой системы на несколько минут несколько раз в день.

Вокруг крыши и на самой крыше может образовываться наледь. Не пытайтесь её соскабливать, смойте тёплой водой!

Химическая подготовка и дальнейшая обработка воды в зимних условиях ничем не отличается от этих процедур в любое другое время года.

Если Вы не планируете использовать СПА зимой, то лучшим вариантом будет консервация СПА. Рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам компании-продавца.

.

9. Возможные неисправности и их устранение. Индикация ошибок.

| Сообщение | Значение | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- |
|  | Сообщение на экране отсутствует. Электропитании СПА отключено | Панель управления отключается до возобновления питания. Настройки СПА сохраняются до следующего включения |
|  | Температура неизвестна. | После 2-х минут работы циркуляционного насоса отображается текущая температура воды. |
|  | "Перегрев" - СПА отключен. Один из датчиков зафиксировал температуру воды 118°F/47°C | НЕ ЗАХОДИТЕ В СПА. Снимите крышку со СПА и позвольте воде остыть. После охлаждения перезапустите СПА. Если это не удастся, свяжитесь с Вашим дистрибьютором. |
|  | "Перегрев" - СПА отключен. Один из датчиков зафиксировал температуру воды 118°F/47°C | НЕ ЗАХОДИТЕ В СПА. Снимите крышку со СПА и позвольте воде остыть. После охлаждения перезапустите СПА. Если это не удается, свяжитесь с Вашим дистрибьютором или обслуживающей организацией. |
|  | СПА отключен. Датчик, подключенный к разъему "А", не работает. | Если проблема сохраняется, свяжитесь с Вашим дистрибьютором или обслуживающей организацией. (Сообщение может появляться на короткое время при перегреве). |
|  | СПА отключен. Датчик, подключенный к разъему "В", не работает. | Если проблема сохраняется, свяжитесь с Вашим дистрибьютором или обслуживающей организацией. (Сообщение может появляться на короткое время при перегреве) |
|  | Датчики не сбалансированы. При чередовании с температурой СПА неисправность носит временный характер. Если сообщение светится. СПА не работает. | Если проблема сохраняется, свяжитесь с Вашим дистрибьютором или обслуживающей организацией. |
|  | Значительная разница температур, зафиксированных датчиками. Возможная проблема с циркуляцией воды. | Убедитесь, что все насосы прокачены при сохранении нормального уровня воды в чаше. Если проблема сохраняется, свяжитесь с Вашим дистрибьютором или обслуживающей организацией. |
|  | Постоянные проблемы со слабым потоком. (Отображается после пятого сообщения HLF в течение суток). Нагреватель отключен. Другие функции СПА выполняются нормально. | Выполняйте те же действия, что и при появлении сообщения HLF. Функция нагрева СПА не восстанавливается автоматически. Для перезапуска нажмите любую кнопку. |

|  | Качество воды не соответствует требованиям, слабый поток или наличие пузырьков воздуха в нагревателе. СПА отключается на 15 минут | При сохранении нормального уровня воды в чаше убедитесь в том, что все насосы прокачены. Для перезапуска нажмите любую кнопку. Данное сообщение сбросится в течение 15 минут. |
| --- | --- | --- |
|  | Качество воды в нагревателе не соответствует требованиям. Отображается после третьего сообщения dr в течении суток. СПА не работает. | Выполняйте те же действия, что и при появлении сообщения dr. СПА не перезапустится автоматически. Для перезапуска нажмите любую кнопку. |
|  | Датчиками определена возможность замерзания воды в СПА. | Предпринимать специальных мер не нужно. Все насосы включатся автоматически независимо от режима. Оборудование остается включенным в течение 4 минут после обнаружения датчиками увеличения температуры в СПА до 45°F/7,2°C |

10. Гарантийные обязательства. Сертификат.

Продавец устанавливает законные гарантийные обязательства на бассейн в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подключения бассейна специалистами Продавца, но не позже 6 (шести) месяцев после его поставки. На пластиковые комплектующие изделия (форсунки, подголовники), а также пластиковый корпус и крышку-чехол, являющиеся расходными, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийное обслуживание бассейна осуществляется Продавцом при наличии следующих условий:

- Шефмонтаж и проверка работоспособности бассейна выполнены специалистами Продавца.

- Соблюдение Покупателем требований данной Инструкции по эксплуатации, прилагаемой к бассейну.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  БАССЕЙНА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!

Все вышеупомянутые гарантийные обязательства сформированы в соответствии с требованиями производителя.

Сертификат